## Slide 1
效率化推进部
2019-09-24
标准时间分析(MOST)业务流程改革

## Slide 2
三种程序自动补0及跳转规则-1
A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
普通程序输入格式：
限制程序输入格式：
A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A
1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
工具程序输入格式：
A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A
1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | F3 | 0 | 0 | 0 | 0
1、系统首先判定输入数据的程序模式
◆当A B P任意一个字母下有数值,则判定为普通程序,限制程序和工具程序部分编辑栏变灰色,不可选择
◆当M X I任意一个字母下有数值,则判定为限制程序，普通程序和工具程序部分编辑栏变灰色,不可选择
◆当A B P A Tool A B P任意一个字母下有数值,则判定为工具程序，普通程序和限制程序部分编辑栏变灰色,不可选择
※三种程序中红框特定部分值删除后,不可选择的部分颜色恢复,并可选择
选择补入0或0. 由该程序左右两边数值决定,当旁边数值是带点时，则补入0.，数值不带点时，则补入0 ; 判定规则优先左边,如左边无值情况再判定右边数值
工具程序最后A B P的 A 中 0或0.的补入由Tool前面的A决定，Tool不可作为A补0或0.的判定依据。
2、补入“0”或“0.”判定依据
※ A B G及最后的A 为三个程序共通部分

## Slide 3: 三种程序自动补0及跳转规则-2
NO | H | Work Method | A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A | Fre.
1 |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0 |  |  |  | 0 | 
NO | H | Work Method | A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A | Fre.
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0 |  |  |  | 0 | 
当前编辑
按键六次
依次循环
3、快速循环选择
①将列标题首字母设置为快捷键,如下图所示,蓝色带下划线的字母设定为快捷键
②在当前行中,按下快捷键以当前编辑列为起点跳转到下一个快捷捷键所在列,相同快捷键的列重复
按键从左到右依次循环选择.(例:如下图所示,以快捷键“A”为例,按键依次循环选择)
NO | H | Work Method | A | B | G | A | B | P | M | X | I | A | B | P | A | Tool | A | B | P | A | Fre.
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *0 |  |  |  | 0 | 
按键七次
按键一次
按键二次
按键三次
按键四次
按键五次
“Tool”和“Work Method”列由于输入字符不能限定,所以在此列编辑时,所有快捷键都需禁用;
“列输入格式只有两种 (①一个字母+一位数字，② 一个字母+两位数字),在输入完成前,所有的捷键
禁用,满足最低输入要求(一个字母+一个数字)之后,启用快捷键(此列空白时,需自动填充“*0”)。
Tool输入字母有: F L C M T R S （例:T3、M16 等）